## Slide 1: 南投縣網中心 UniFi 無線AP教育訓練
遠誠科技

## Slide 2
簡報大綱
UniFi 無線AP簡介
UniFi 無線AP特色
UniFi Controller加值功能
Controller中央控制器功能說明 地圖式配置AP位置 監看AP狀態與流量 手動、自動更新韌體 Eduroam、TANetRoaming相關說明 iTaiwan設定方式、流量限制、排程規劃 新增自訂SSID RESET與新增AP的流程(簡單說明)
遠誠科技

## Slide 3
無線AP承載能力高
無線AP穩定度極佳
地圖式中央管理系統
加值功能模組 無線廣告訊息推播
多站點(Multi Site)管理
隨機密碼認證
時間排程管理
UniFi 無線AP簡介
遠誠科技

## Slide 4
不需額外硬體控制器(AC)及連線授權費用
直覺式中央管理(狀態、流量及設定)
AP數量無限擴展
地圖化部署AP位置
PoE供電安裝方便快速
UniFi 無線AP特色-Ⅰ
遠誠科技

## Slide 5
用戶無縫式漫遊不中斷
用戶連線數自動平衡分配
支援各種驗證機制WEP/WAP/WAP2(AES/TKIP)/802.1x(Radius)
可自訂多組SSID並具獨立流量頻寬(QoS)
用戶流量控管及封鎖
用戶連線AP位置定位
支援VLAN設定
各組SSID具獨立時間排程管理功能
遠誠科技
UniFi 無線AP特色-Ⅱ

## Slide 6
UniFi Controller 加值功能-Ⅰ 無線廣告推播
遊客
連接無線訊號
1
連接無線訊號
開啟瀏覽器
自動導轉至
廣告推播頁面
2
按下
「開始上網」按鈕
即可上網
3
遠誠科技

## Slide 7
遠誠科技
UniFi Controller 加值功能-Ⅱ 中央式多站點管理
中央單位可集中管理，也可依權限將各站點分派給不同下屬單位監看或管理

## Slide 8
即時派送房客有時效性的隨機密碼
即時單筆或批次列印密碼單
可結合後端飯店管理系統並客製化
時限到期時可延期以延續客戶專屬服務
UniFi Controller 加值功能-Ⅲ 即時派送隨機密碼管理
遠誠科技

## Slide 9
UniFi Controller 加值功能-Ⅳ 時間排程管理
遠誠科技
校園網路
降低各種駭客行為與機會

## Slide 10
功能說明-地圖式配置AP位置
遠誠科技
拖曳AP圖示至平面圖上

## Slide 11
功能說明-監看AP狀態與流量Ⅰ
總覽
遠誠科技
AP名稱/MAC IP 連線狀態 型號 版本 連線時間 定位/重啟

## Slide 12
功能說明-監看AP狀態與流量Ⅰ
AP總覽
遠誠科技
AP名稱/MAC IP 連線狀態 型號 連線人數 流量 頻道

## Slide 13
功能說明-監看AP狀態與流量Ⅱ
設定值
AP名稱/MAC IP 版本 SSID群組 發射功率

## Slide 14
功能說明-監看AP狀態與流量Ⅲ
AP名稱/MAC IP 連線狀態 連線人數 流量 封包狀態 頻道
效能

## Slide 15
功能說明-手動、自動更新韌體
手動更新
遠誠科技

## Slide 16
功能說明- Eduroam、TANetRoaming相關說明
輸入認證伺服器IP及金鑰
開放式認證並啟用訪客模式
TANetRoaming
Eduroam
遠誠科技

## Slide 17
功能說明- iTaiwan設定方式、流量限制、排程規劃
啟用排程
套用流量限制
啟用訪客模式
防止各使用者之間連通
iTaiwan
遠誠科技
各校至少要1台AP發iTaiwan訊號

## Slide 18
遠誠科技
功能說明- TANetRoaming 及iTaiwan認證畫面

## Slide 19
功能說明-新增自訂SSID
認證方式-輸入金鑰
SSID-訊號名稱
注意事項：
1、訪客模式-使用者之間連通與否
需連通之設備---影印機、伺服器
2、流量限制---防止頻寬獨佔
3、時間排程
自訂SSID
遠誠科技

## Slide 20
功能說明- RESET與新增AP的流程
Reset：按著Reset鍵15秒不放
新增AP：
http://unifi:8080/inform
unifi取代為163.22.168.174

http://163.22.168.174:8080/inform
「Apply」套用後，AP會出現在縣網主控台，此時請聯絡縣網中心將AP加入貴校Site
遠誠科技